## Slide 1
Pt.1 General System Design

## Slide 2
STM32
电机模块
供电模块
OpenMV
IMU
超声波
传感器
Pt.1.1 Plan A——Full STM32

## Slide 3
STM32
电机模块
供电模块1
超声波
IMU
相机
传感器
Pt.1.2 Plan B——Raspberry Pi 4B + STM32
供电模块2
树莓派4B

## Slide 4
STM32
电机模块
供电模块
超声波
IMU
OpenMV
传感器
WIFI
PC
Pt.1.3 Plan C——STM32 + Remote Computation

## Slide 5
Pt.2 Specific Module Design (Plan A)

## Slide 6
STM32
电机模块
供电模块
OpenMV
IMU
超声波
传感器
Pt.2.1 Sensor Module

## Slide 7
STM32
电机模块
供电模块
OpenMV
IMU
超声波
传感器
Pt.2.1 Sensor Module
Module | Communication | Power | Model | Amount
OpenMV | GPIO x2 | 5V | / | 1
IMU | I2C x2 | 3.3-5V | / | 1
ultrasonic | GPIO x2 | 5V | HC-SR04 | 2

## Slide 8
STM32
OpenMV
IMU
超声波
Pt.2.1 Sensor Module
供电模块
GPIO

## Slide 9
STM32
电机模块
供电模块
OpenMV
IMU
超声波
传感器
Pt.2.2 Motor Module

## Slide 10
STM32
电机模块
供电模块
OpenMV
IMU
超声波
传感器
Pt.2.2 Motor Module
Module | Communication | Power | Model | Amount
DC motor (wheel) | GPIO x5 | 12V | / | 2
DC motor (gripper) | GPIO x5 | 12V | / | 1
servo motor | GPIO x1 | 5V | / | 1
TODO：刷子转速确定与对应电机选型细化

## Slide 11
STM32
电机模块
供电模块
Pt.2.2 Motor Module
电机驱动板
GPIO (PWM+IO)
12V

## Slide 12
STM32
电机模块
供电模块
OpenMV
IMU
超声波
传感器
Pt.2.3 Power Module

## Slide 13
STM32
电机模块
供电模块
OpenMV
IMU
超声波
传感器
Pt.2.3 Power Module
Module | Power Input | Power Output | Model | Amount
Li-ion battery | / | 12V (output) | / | 1
power module | 12V | 1.25V + 3.3V + 5V | / | 1
motor driver board | 12V + 3.3 / 5V | / | / | 1

## Slide 14
供电模块
锂电池
Pt.2.3 Power Module
电机驱动板
12V
12V
舵机
5V
STM32 + 传感器
3.3V + 5V

## Slide 15
Appendix

## Slide 16
A.1 Technical Norms

## Slide 17
A.1.1 3D-model Technical Norms
Material | Color
PVC | White (Default)
TPU95 | Blue
TPU85 | Green
motor | Red
PLA | Orange
electronics | (Original)

## Slide 18
A.1.2 Schematic Norms
Line Type | Color
Normal (e.g. Communication) | Black (Default)
GND | Brown
VCC | Red
PWM | Orange
Encoder Feedback | Blue

## Slide 19
A.2 Technical Documentations

## Slide 20
A.2.1 DC Motor
型号：CHR-GM25-370
电压：12V
减速比：1：34 （350转）
质量：≈100g
淘宝链接

## Slide 21
A.2.1 DC Motor

## Slide 22
A.2.1 DC Motor

## Slide 23
A.2.2 Servo Motor
型号：SG90
电压：3.5-6V (常用5V)
转角角度：180度
质量：9g
淘宝链接

## Slide 24
A.2.2 Servo Motor

## Slide 25
A.2.3 DC Motor Driver Board
型号：SG90
电压：3.5-6V (常用5V)
转角角度：180度
质量：9g
淘宝链接